<

| 注射部分 | INJECTION UNIT |  | ZS130 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A | B | C |
| 注射容积 | Shot Weight | cm3 | 192 | 251 | 318 |
| 注射量（PS） | Injection Weight | g | 177 | 231 | 293 |
| 螺杆直径 | Screw Diameter | mm | 35 | 40 | 45 |
| 螺杆长径比 | Screw L/D Ratio |  | 24:1 | 21:1 | 19:1 |
| 注射速率 | Injection Rate | cm3/s | 105 | 138 | 174 |
| 注射压力 | Injection Pressure | Mpa | 229 | 175 | 138 |
| 最大塑化能力 | Plasticzation Capacity | Kg/hr | 43.5 | 61.3 | 85.8 |
| 最大螺杆转速 | Max Screw Speed | rpm | 235 |
| 锁模部分 | CLAMPING UNIT |  |  |  |  |
| 锁模力 | Clamping Force | Kn | 1300 |
| 开模行程 | Clamping Stroke | mm | 360 |
| 拉杆内距 | Space Between Tie Bar (HxV) | mm | 410 X 410 |
| 模板最大距离 | Max. Daylight | mm | 840 |
| 容模厚度(最小-最大） | Mold Height（Min-Max） | mm | 145-480 |
| 顶出行程 | Ejector Stroke | mm | 120 |
| 顶出力 | Ejector Force | Kn | 34 |
| 电控部分 | CONTROL UNIT |  |  |  |  |
| 系统压力 | System Pressure | Mpa | 17.5 |
| 油泵马达 | Pump Motor Power | Kw | 16 |
| 电热功率 | Heater Power | Kw | 6.2 |
| 温度控制区数 | No.of Heater Control Zone | zone | 4 |
| 其他 | OTHERS |  |  |  |  |
| 油箱容量 | Oil Tank Capacity | L | 180 |
| 理论重量 | Theoretical Machine Weight | kg | 3500 |
| 外型尺寸 | Machine Dimension (LxWxH) | M | 4.3 X 1.2 X 1.8 |