产品介绍

<

| 注射部分 | INJECTION UNIT |  | ZS180 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A | B | C |
| 注射容积 | Shot Weight | cm3 | 314 | 398 | 491 |
| 注射量（PS） | Injection Weight | g | 289 | 366 | 449 |
| 螺杆直径 | Screw Diameter | mm | 40 | 45 | 50 |
| 螺杆长径比 | Screw L/D Ratio |  | 24:1 | 21:1 | 19:1 |
| 注射速率 | Injection Rate | cm3/s | 135 | 171 | 210 |
| 注射压力 | Injection Pressure | Mpa | 223 | 176 | 143 |
| 最大塑化能力 | Plasticzation Capacity | Kg/hr | 60 | 84 | 113 |
| 最大螺杆转速 | Max Screw Speed | rpm | 230 |
| 锁模部分 | CLAMPING UNIT |  |  |  |  |
| 锁模力 | Clamping Force | Kn | 1800 |
| 开模行程 | Clamping Stroke | mm | 450 |
| 拉杆内距 | Space Between Tie Bar (HxV) | mm | 510 X 460 |
| 模板最大距离 | Max. Daylight | mm | 1010 |
| 容模厚度(最小-最大） | Mold Height（Min-Max） | mm | 160-560 |
| 顶出行程 | Ejector Stroke | mm | 140 |
| 顶出力 | Ejector Force | Kn | 49 |
| 电控部分 | CONTROL UNIT |  |  |  |  |
| 系统压力 | System Pressure | Mpa | 17.5 |
| 油泵马达 | Pump Motor Power | Kw | 20 |
| 电热功率 | Heater Power | Kw | 9.5 |
| 温度控制区数 | No.of Heater Control Zone | zone | 4 |
| 其他 | OTHERS |  |  |  |  |
| 油箱容量 | Oil Tank Capacity | L | 230 |
| 理论重量 | Theoretical Machine Weight | kg | 5400 |
| 外型尺寸 | Machine Dimension (LxWxH) | M | 4.9 X 1.4 X 2.0 |